## Slide 1: Решения Cambium Networks для добывающих отраслей и промышленности
Сергей Голованов,
Региональный технический менеджер
sergey.golovanov@cambiumnetworks.com

## Slide 2: История Cambium Networks
2011
Point-to-Multipoint, PMP
Point-to-Point, PTP

## Slide 3: Портфолио
Mass Market PMP,
ePMP
PTP450i
PTP670
PTP8хх
PMP450
PMP450i
PMP450m
(cnMedusa)
ePMP1000
ePMP2000
R2xx
E4xx
E5xx
E600
Wi-Fi
cnPilot
Point-to-Point,
PTP
Point-to-Multipoint,
PMP
Industrial IoT, cnReach
N500

## Slide 4: PTP650/PTP670
Платформа точка-точка*

## Slide 5: PTP 650/670
Масштабируемость и производительность
  Работа при полном или частичном отсутствии прямой видимости (NLOS, nLOS, LOS)
  Пропускная способность до 450 Мбит/с, спектральная эффективность 10 бит/с/Гц
  Настраиваемая ПлЧ: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45 МГц
  Дальность до 200 км LOS, до 8 км NLOS
  Задержка 1 мс
  OFDM с 1024 поднесущими
Гибкость
  Широкий диапазон частот (4.90…6.05 ГГц)
  Две опции антенны (Connectorized или Integrated)
  PoE (Power over Ethernet) и другие варианты AC/DC
  Timing over Packet (ToP) 1588v2 и SyncE
  Поддержка IPv4/IPv6
  Шифрование 128/256-bit AES
  Передача трафика Ethernet и native TDM (E1/T1)
  Симметричные и асимметричные конфигурации TDD
  Поддержка больших кадров Ethernet – до 9600 байт
  8 уровней QoS
Надежность
  Динамический контроль спектра (Dynamic Spectrum Optimization, DSO) позволяет выбирать свободный канал без потери пакетов
  Быстрая адаптивная модуляция на основе качества канала
  Разнесенный прием для пролетов над плоскими поверхностями (вода, снежная равнина)
  Инструмент планирования пролетов LinkPlanner с точным предсказанием

## Slide 6: Что такое работа без прямой видимости?
Прямая видимость (LOS)
До 200 км
Ограниченная видимость (nLOS)
До 40 км
Без прямой видимости (NLOS)
До 8 км

## Slide 7: Разработано для тяжелых условий
Ветровая нагрузка
  320 км/ч
Пыле-, влагозащищенность (IP66/67)
  Защита от струй с любых направлений
  Погружение в воду на 1 м
  Полная пылезащита
Устойчивость к соляному туману (MIL-STD-810G)
  Успешные тесты на коорозию под воздействием соляного спрея
Удар / вибрация (MIL-STD-810G)
  Переноска, перевозка, долговременные инсталляции

## Slide 8: 100% температурное циклирование на заводе
Каждый PTP 650/670 проходит температурный тест перед отправкой
  Функциональный тест
    Активный линк / все модуляции / все ПлЧ
  Холодный цикл: -40°C в течение 30 минут
  Холодный старт
  Снова функциональный тест
  Горячий цикл: +60°C в течение 30 минут
  Снова функциональный тест

## Slide 9: Режимы MIMO
  Используются 2 передатчика и 2 приемника с независимыми антеннами разной поляризации
  Минимизируются замирания сигнала
Существенно увеличивается доступность канала связи
Возможно удвоение пропускной способности в условиях прямой видимости (dual payload)
Data 1
Data 2
Dual Payload
Single Payload
Data 1
Data 1
Data 1
Data 1

## Slide 10: Не просто MIMO 2x2
Честное MIMO 2x2 с использованием многоканального кодирования с временным сдвигом (Multi-Beam Space Time Coding, MBSTC)
Сигнал передается по двум каналам с различной поляризацией
Данные посылаются дважды со сдвигом менее 1 мкс
На приемной стороне сигналы декоррелируются, что позволяет добиться дополнительного выигрыша в бюджете

## Slide 11: Что дает MIMO c MBSTC
Многокананальная система с временным сдвигом
Одноканальная система
15 дБ*
Запас на замирания 40 дБ*
* Для доступности канала 99.99%
-40дБ
-15дБ
До 25 дБ выигрыша
0дБ

## Slide 12: Интеллектуальная OFDM
В дополнение к MIMO в PTP650 используется мультиплексирование OFDM с количеством поднесущих от 880 до 1024, что обеспечивает высокую спектральную эффективность и борется:
  с многолучевым распространением
  с частотно-селективными замираниями
A
B
C
D
E

## Slide 13: Динамическая оптимизация спектра
Работает в фоновом режиме без потери связи
Сканирует весь частотный диапазон от 4.9 ГГц до 6.05 ГГц
Результат как в реальном времени, так и в записи
Обе стороны ищут свободные каналы и согласованно переключаются без потери пакетов

## Slide 14: Пространственное разнесение
При передаче данных по беспроводным каналам через поверхность воды, в пустыне и в аналогичных случаях возникают проблемы:
  Многолучевое распространение за счет отражения от поверхности
  Взаимоподавление сигналов на входе приемника
Разнесенные в пространстве антенны ослабляют влияние многолучевого распространения в данных условиях
V/H
V
H
V
H
V/H
Spatial Diversity

## Slide 15: High Capacity MultiPoint (только в PTP670)
PTP670 HCMP Hub
(omni or sector)
Удаленный узел PTP670
(направленная антенна)
Камера
видеонаблюдения
Кол-во абонентов | Макс. скорость на абонента (ПлЧ 45 МГц)
<=3 | 129 Mbps
4 | 93 Mbps
6 | 64 Mbps
8 | 49 Mbps
15
Удаленный узел PTP670
(направленная антенна)

## Slide 16: Сихронизация TDD
Self-Interference
Timeline
Transmit
Transmit
Несинхронный TDD
Сильные Внутрисистемные помехи
Timeline
All
Transmit
All Receive
синхронный TDD
Внутрисистемные помехи отсутствуют
PTP-SYNC
PTP 650/670 работают в режиме Time Division Duplex (TDD) и могут быть синхронизированы с другим оборудованием Cambium
Для них доступен внешний синхронизатор PTP-SYNC

## Slide 17: NIDU – поддержка E1
8-портовый E1/T1 TDM модуль для PTP 650/670
Jitter/Wander в соответствии ITU-T G.823/G.824
Задержка 2.2 мс в одну сторону

## Slide 18: Опции питания PTP650/670
 | AC Power Injector | AC+DC Power Injector
Артикул | N000065L001B | C000065L002A
Ключевые особенности | Доступный по цене До 60 Вт | Расширенный температурный диапазон Требуется для запитки устройств через AUX Дополнительный вход 48 VDC Поддержка длинных кабелей Питание для модуля TDM
Вход | 120-240VAC | 120-240VAC 48VDC
Температурный диапазон | 0° C … 40° C | -40° C … +60° C

## Slide 19: Пара примеров

## Slide 20: Клин – Дубна, встроенные антенны 23 дБи
Оператор Флекс
52 км на встроенные антенны
255 Мбит/с агрегированной скорости

## Slide 21
Клин – Дубна, встроенные антенны 23 дБи

## Slide 22
144 км с антеннами 4ft
284 Мбит/с агрегированной скорости
Кивеси – Нгоронгоро (Танзания), антенны 4 ft

## Slide 23
Кивеси – Нгоронгоро (Танзания), антенны 4 ft

## Slide 24: PMP450i
Платформа точка-многоточка

## Slide 25: PMP 450i и PTP 450i
Новый дизайн радио
  Ультра-широкодиапазонное радио (4900…5925 МГц)
  Открыты новые поддиапазоны (4.9, 5.1 и 5.2)
  Динамическая фильтрация помех
  Улучшенные характеристики
    Увеличенная выходная мощность
    Улучшена чувствительность
Обновленный чипсет FPGA / SoC
  Процессор нового поколения
  Трехкратное увеличение процессорной мощности, что даст >75k PPS
  Поддержка будущих улучшений, включая поддержку ПлЧ 40 МГц
Защищенное исполнение IP66/67
  Исполнение, аналогичное PTP 650
  Металлический корпус
  Устойчивость к агрессивным средам
  Исполнение ATEX/HAZLOC для работы в опасных средах (опция)
Новая схема питания
  Совместимость с 802.3at PoE
  Порт Aux с выходом PoE
    Прямое подключение камер и других устройств

## Slide 26: Cambium 450i: ключевые особенности
Функции | Преимущества
Ультра-широкодиапазонное радио (4900 – 5925 МГц) | Единый блок может поддерживать почти весь диапазон 5 ГГц. Плюс 4,9 ГГц – диапазон, во многих странах отданный под нужны обеспечения общественной безопасности
Высокая пропускная способность | До 125 Мбит/с @20 МГц, до 250 Мбит/с @40МГц
Поддержка синхронизации | Повторное использование частот: для 4-х секторной БС требуется два номинала частот
Индустриальный корпус | IP66/IP67. Опциональная поддержка ATEX/HAZLOC для работы в опасных средах
Динамическая фильтрация помех | Технология фильтрации помех, устраняющая внеполосные помехи, даже от соседних каналов
Обновленный чипсет SoC (FPGA) | Трехкратное увеличение процессорной мощности по сравнению с PMP450. Готовность к будущим улучшениям, включая ПлЧ 40 МГц (с удвоением емкости)
Многофункциональный порт AUX | Второй порт Eth с множеством функций: камера с PoE, GPS-синхронизация IN/OUT, звуковой тон для юстировки
Улучшенная выходная мощность и чувствительность | Трехкратное увеличение покрытия при использовании максимальной мощности. Бюджеты увеличены на 7-10 дБ для каждой модуляции по сравнению с PMP450
Обновленная схема питания | 802.3at PoE
Гибкость лицензирования | Обновление SM до BH при помощи лицензии

## Slide 27: Интегрированная точка доступа с антенной 5 ГГц
Отличия
  Секторная антенна MIMO 2x2 с двойной поляризацией
  Оптимизирована для повторного использования частот по схеме ABAB
  Улучшенное усиление по диапазону и азимуту
  Null-filled в вертикальной плоскости
  Простой монтаж
Основные спецификации
  4.9…6.1 ГГц
  18 дБи
  90⁰ (-3 дБ), 120⁰ (-6 дБ)
  F/B 35 дБ

## Slide 28: PMP/PTP 450i – радио со встроенной антенной
Интегрированная панельная антенна (Integrated)
  23 дБи
  Компактный дизайн, 28 x 28 см
  11°х 11°
  Простой монтаж юстировка
  Может использоваться как PTP450i
Обновленный крепеж
  Надежный и прочный
  Вменяемая цена
  Сокращение затрат на монтаж

## Slide 29: PMP/PTP 450i – радио под внешнюю антенну
Радио под внешнюю антенну (Connectorized)
  Точка доступа
        Совместимость с существующей секторной антенной
        Те же крепежные отверстия – можно заменить существующую точку доступа на новую с сохранением антенны
  SM/BH под внешнюю антенну
        Используйте любую антенну с двойной поляризацией для построения протяженных пролетов

## Slide 30: PMP450b – low-cost промышленного класса
Встроенная антенна 17 dBi
Маленький и легкий
  12.5 x 25 x 12 см
  0.5 кг
Арихтектура FPGA / SoC
  Процессор нового поколения, улучшенная производительность
  Широкая полоса частот (4.9 – 5.925 ГГц)
Интерфейсы
  Gigabit Ethernet порт
  Аудио-джек для юстировки
Блок питания 30 В
  Тот же блок питания, как для текущих 450 SM
  Любая полярность

## Slide 31: Защищенность

## Slide 32: 450i AUX порт
Один RJ-45 порт – много функций
  Вторичный порт данных (видео-камера, Wi-Fi хотспот)
    100BaseTX
    PoE out (802.3at)
  Синхронизация
    Питание для внешнего приемника GPS
    Прием/генерация синхросигнала (Удаленная AP)
    Прием сигналов последовательного порта GPS (статистика)
  Юстировочный тон

## Slide 33: 450i – опции синхронизации
Доступно сегодня | Возможности | Требования
CMM4 | Питание и синхронизация (комбинация 450i, 450, 100) | БП =56 В Кабели RJ-45
uGPS | Только синхронизация | Кабели RJ-45/RJ-12
CMM5 | Поддержка GigE Поддержка 650, 450i, 450, 100 | БП =56 В Кабели RJ-45
Планируется | Возможности | Требования
GPS приемник | Только синхронизация | Кабели RJ-45 в AUX порт

## Slide 34: 450i – опции питания
 | AC Power Injector | AC+DC Power Injector
Артикул | N000065L001B | C000065L002A
Ключевые особенности | Доступный по цене До 60 Вт | Расширенный температурный диапазон Требуется для запитки устройств через AUX Дополнительный вход 48 VDC Поддержка длинных кабелей Питание для модуля TDM
Вход | 120-240VAC | 120-240VAC 48VDC
Температурный диапазон | 0° C … 40° C | -40° C … +60° C

## Slide 35: «Грозозащита» GigE
Артикул | C000000L033A
Коннекторы | 2 x RJ-45 1000BaseT
Пропуск питания | Номинально 56VDC (совместимость с PMP/PTP 450i)
Режим защиты | Линия-линия и линия-земля
Время отклика | 5 нс, типовое
Параметры защиты | 172A, 10/100 µs
Диапазон температур | -40°С … +60°C
Влажность | 100%, с конденсированием
Монтаж | На столб, на стену
Размеры | 118 x 88 x 46 мм
Вес | 0.16 кг
Класс защиты | IP54

## Slide 36: Сертификация ATEX и HAZLOC
ATEX (Atmospheres Explosibles) Equipment Group II
Category 3 / Zone 2
Gas Group IIC
Temperature Class T4
HAZLOC (Hazardous Locations)
Class 1 Location
Division 2
Gas Groups A, B, C, D
Доступна версия с сертификацией ATEX / HAZLOC

## Slide 37: Динамическая фильтрация помех
Традиционный статичный фильтр
Чувствительность к помехам соседних каналов
Динамический фильтр Камбиум
Добротное «вырезание» своей ПлЧ, изоляция помех с соседних каналов
Рабочая ПлЧ
Статичный фильтр
Спектр
4.900 GHz
5.925 GHz
Clean
Channel
Рабочая ПлЧ
Динамический
фильтр
Статичный фильтр
Помехи с соседних каналов проходят в радио
РАДИО
Динамический
фильтр
Notes: Traditional Wi-Fi OEM products typically offer filter designs that filter out signals that are outside the permitted range. They however do nothing to mitigate the interference from adjacent channel transmission, which is more common and a major cause of poor performance. Based on Cambium’s long experience in noisy outdoor environments, we’ve created filters that work across multiple channels. The dynamic filtering technology employed masks out all of the other channels but the channels of interest, markedly improving the clarity of the receiving signals, resulting in fewer retransmissions and higher throughputs across the board for all clients.

## Slide 38: Как синхронизация делает жизнь заказчиков проще?

## Slide 39: Большинство конкурентов использует Polling
Задержка распространения сигнала (PD) присуща каждой передаче, квитанциям ACK/NACK и повторным передачам в DL и UL.
PD присутствует три раза для каждой передачи (Poll, data, ACK)
Чем мне это грозит?
Индивидуальные задержки ведут к снижению общего канального времени, доступного для передачи данных.
С ростом количества абонентов задержка растет в арифметической прогрессии, что существенно снижает пропускную способность.
«Глухой» абонент может нарушить работу механизма CCA, вызвать повторные передачи и увеличить задержку для всего сектора.
No data
No data
No data
No data
No data
No data

## Slide 40: Как это работает в пределах одной БС?
AP4
AP3
AP2
AP1
SM
CMM
… каждая AP начинает передачу/прием независимо от других
DL
UL
AP1
AP2
AP3
AP4
Внутрисистемная помеха

## Slide 41: В решениях Cambium – TDD/TDMA c фиксированным кадром
Данные для/от всех абонентов плотно «упакованы» в UL & DL
Задержка распространения до всех станций компенсируется защитным интервалом – TTRG
Данные, квитанции, повторные передачи выстраиваются по расписанию и передаются вплотную друг к другу.
Широковещательное сообщение – расписание многим SM
Более эффективное использование доступной емкости канала
Возможность наращивания числа абонентов без ущерба канальной емкости
Сохранение стабильности даже в условиях помех

## Slide 42: Где брать синхронизацию?
Оборудование Cambium способно синхронизировать соседние сектора между собой по сигналам GPS/Глонасс
Синхронизация возможно от встроенного приемника (модули с GPS-Sync), либо от внешних синхронизирующих устройств (CMM)
Синхронизация позволяет: а) снизить до минимума защитный интервал между смежными секторам; б) повторно использовать частоту в секторах «спина к спине»

## Slide 43: В сетях с синхронизацией
AP4
AP3
AP2
AP1
SM
AP1
AP2
AP3
AP4
… все AP начинают передачу одновременно, а потом так же одновременно переключаются в режим приема

## Slide 44: Отношение DL/UL
75/25: 75% Downlink, 25% Uplink
50/50: 50% Downlink, 50% Uplink
10/90: 10% Downlink, 90% Uplink
DL
UL
DL
DL
UL
UL
Примеры распределения ресурсов вниз/вверх:
Доступ в интернет
Симмертичные каналы
Видеонаблюдение

## Slide 45: Cambium экономит частотный ресурс
А
B
C
20 МГц
20 МГц
20 МГц
20 МГц
20 МГц
20 МГц
40 МГц
40 МГц
Сети PMP450:
Сети конкурентов:

## Slide 46: …вплоть до повторения частот на БС
20 МГц
20 МГц
20 МГц
20 МГц
20 МГц
40 МГц
40 МГц
Сети PMP450:
Сети конкурентов:
B
А
C
D
40 МГц
20 МГц
20 МГц
B
А
B
А

## Slide 47: …и в пределах сети
В сетях Cambium возможно добавлять новые базовые станции с повторным использованием частот.
В зависимости от плотности размещения БС рекомендуется одна из схем:

## Slide 48: PMP450m (Medusa)
Платформа точка-многоточка

## Slide 49: Cледующий большой шаг в БШПД
Что делать, если:
  Новые стандарты требуют более широких ПлЧ, но доступные частоты заканчиваются
  Более изощренные схемы модуляции (QAM256 и выше) требуют больше С/Ш, но помеховая обстановка год от года только ухудшается
  Требуемые скорости растут. По последним исследованиям, на 30% ежегодно
MU-MIMO & cnMedusa

## Slide 50: Что такое MU-MIMO?
Существующие технологии многостанционного доступа – FDMA, TDMA, CDMA – описывают, как поделить общий ресурс между многими пользователями.
Технология MIMO позволила передавать информацию на одного абонента в несколько потоков и либо повысить скорость, либо – помехоустойчивость
MU-MIMO добавляет возможность пространственного мультиплексирования (SDMA)
  то есть способность одновременно обслуживать в одном секторе нескольких пользователей

## Slide 51: Medusa, основные моменты
Увеличение пропускной способности сектора в 3–7 раз в той же ПлЧ, при условии:
  Абоненты активны и потребляют большой постоянный трафик (например смотрят видеотрансляции или скачивают большие объемы данных)
  Абоненты равномерно распределены в пределах всего сектора
  Каналы статичны, абоненты в прямой видимости, многолучевое распространение минимально
    Нет препятствий вблизи AP
Динамический гибридный планировщик
  Планирование очередности передачи MU-MIMO под нагрузкой
Новая точка доступа PMP450 MU-MIMO, старые абоненты
Поколение | Мбит/с в ПлЧ 20МГц
FSK – PMP100 | 14
OFDM – PMP430 | 48
OFDM+MIMO – PMP450 | 100
MU-MIMO – Medusa | 200 to 750+

## Slide 52
Формирование групп MU-MIMO
Перед началом передачи необходимо сформировать группу абонентов MU-MIMO, которых Медуза будет обслуживать одновременно за счет пространственного мультиплексирования
Требуется соблюдать минимальный пространственный разнос около 6.5 градусов по азимуму
Алгоритм группировки отрабатывает в начале каждого TDD-цикла
group 1
group 2

## Slide 53
Определение положения абонентов
Точка доступа передает специальный символ (sounding symbol)
SM записывает символ, архивирует его и передает его на AP
Точка доступа анализирует полученные данные и определяет следующий набор параметров для каждой SM :
  Пространственная частота (spatial frequency)
  Способность SM работать с сформированной диаграммой направленности и MU-MIMO
  Весовые коэффициенты MU-MIMO

## Slide 54: Cambium 450m: ключевые параметры
Функция | В чем преимущество
cnMedusa™ Massive MU-MIMO | Комбинация возможности управления диаграммой направленности и 7х2 радиочастотных канала позволяют увеличить пропускную способность более трех раз на тех же абонентских модулях
Integrated 90° Sector Antenna Array | Новейшая разработка Cambium – многоэлементная антенна 14х14 элементов позволяет гибко управлять диаграммой направленности и выполнена в едином корпуске с точкой доступа (подключается без использования кабелей)
Multiple RF Chains | Система 14x14 MIMO позволяет одновлеменно обслуживать до 7 SM
Utilize existing SMs | Medusa работает с существующими абонентскими модулями
No need for Frequency Re-plan | Увеличение пропускной способности проиходит без всякого частотного перепланирования
Multiple I/O Options | AUX port (второй порт Eth) вносит гибкость, а SFP port делает возможным устноавку на значительных расстояниях от точек аггрегации трафика
Wideband Radio 5150 – 5925 MHz | Точка доступа поддерживает весь диапазон 5 ГГц

## Slide 55: PMP 450m
Более, чем трехкраное увеличение емкости по сравнению с PMP450/450i
  Технология cnMedusa™ Massive MU-MIMO позволяет одновременно обслуживать несколько (до 7 SM в секторе)
Интегрированное устройство
  Встроенная секторная антенна 90° с функцией управления ДН
  Единственный кабель снижения - Eth
  Размеры 52x65x11 см
  Вес 14 кг
Высокая спектральная эффективность
  Более 400 Мбит/с в ПлЧ 20 МГц

## Slide 56: Антенна 450m
Три режима работы
Режим сектора
Управление главным
лепестком
Режим MU-MIMO

## Slide 57: cnReach
Радиомодемы VHF/UHF

## Slide 58: Платформа cnReach
Гибкость развертывания | Точка-точка, точка-многоточка, ретранслятор с промежуточным хранением Цифровые/аналоговые входы/выходы UHF 406-430/450-470 МГц VHF 136-174 МГц Опционально два радио в корпусе
Надежность | 100% температурное тестирование Сертифицирован по ATEX/HAZLOC Сделано в США
Низкое энерго-потребление | Простая интеграция в энергоэффективные системы, например работающие от солнечной энергии
Масштабируемость | Поддержка синхронизации Адаптивная модуляция
Безопасность | Шифрование 128/256-bit AES
Легкость управления | Облачная или локальная система управления cnMaestro Расчет и планирование в LINKPlanner

## Slide 59: Интерфейсы
2 x 10/100 Ethernet
2 x Serial Interfaces
  RS-232/-422/-485
1 или 2 радиомодуля
8x Analog/Digital I/O (опция)

## Slide 60: Поддерживаемые топологии
Точка-точка
Точка-многоточка
Access Point
(AP)
Back to Back Repeater
(Dual-Radio)
End Point (EP)
End Point (EP)
Store-and-Forward Repeater
(Single Radio)
End Point (EP)

## Slide 61: cnReachtm 450 MHz Narrow-Band Radio
Параметр | Значение
Рабочие частоты | 406 – 430 МГц & 450 – 470 МГц
Выходная мощность | До 8 Вт / 39 дБм
ПлЧ | 12.5 / 25 кГц
Скорость | 10…70 кбит/с
Модуляции | до 64QAM
Максимальная дальность | 110 км
Шифрование | 128/256-bit AES
Интерфейсы | 2 x 10/100 Ethernet 2 x Serial Port Optional Digital/Analog I/O

## Slide 62: cnMaestro – End-to-End Management

## Slide 63: cnMaestro and cnReach
Быстрая прописка устройств
Визуализация
Мониторинг и управление
Отчеты
Поиск неисправностей

## Slide 64: Setting cnReach Passwords in cnMaestro

## Slide 65: Connectivity
  RS-232 Serial ports with command line interfaces
  RS-422/485 Serial bus sensors
  SCADA control systems (DNP3, MODBUS RTU, MODBUS TCP protocols)
  Terminal Server/Client Interfaces
  Ethernet ports for TCP/IP comms
  Analog input signals
  Digital I/O signals

## Slide 66: I/O Functions by Channel
Chx-A : Primary Analog Channels
Chx-D : Primary Digital Channels

## Slide 67: Digital I/O Representative Schematic and Examples
Sense switch closing/openings with Digital Inputs
Drive motor contacts or actuators with Digital Outputs
Count low-frequency or high-frequency occurrences with Digital Inputs
Pull-up resistor used to keep DO either normally ‘low’ or normally ‘high’
Digital In can sink maximum 2A

## Slide 68: Analog I/O Representative Schematic and Examples
Measure pressures and levels with Analog inputs
Drive variable valves or pump rates with Analog outputs
Measurements use 16-bit A/D circuitry

## Slide 69: Serial Service (Terminal Server)

## Slide 71: Что такое cnPilot и почему 2.0?
cnPilot 1.0
cnPilot 2.0
Следование трендам
  802.11ac Wave 2
  Портфолио на все случаи жизни
Больше легкости, больше функций
  autoPilot – встроенный контроллер
  Обнаружение посторонних AP
Навстречу провайдерам
  API для аналитики и управления
  Мультиарендность и дочерние аккаунты
  Текстовые и графические отчеты
Следование широкому рынку
  802.11ac Wave 1
Легкость во всем
  Расширенный функционал
  Без дополнительных лицензий
  Управление в облаке
2016
2017

## Slide 72: Портфолио SOHO
Indoor 802.11n
2.4 ГГц
ATA + WiFi
Выход PoE в модели P
VPN, TR-069, IPV6
cnPilot R200, R200P
Indoor 802.11ac
2.4 + 5 ГГц
ATA + WiFi
Выход PoE в модели P
VPN, TR-069, IPV6
cnPilot R201, R201P
cnPilot R190w, R190v
Indoor 802.11n
2.4 ГГц
ATA в модели V
VPN, TR-069, IPV6

## Slide 73: cnPilot R190w, R190v
Однодиапазонная точка доступа 2.4 ГГц
Поддержка ATA в модели V(oice)
1x WAN, 4x LAN Fast Ethernet
Режимы NAT/Bridge, Port Forwarding, DMZ, Super DMZ
IPv6, DDNS, MAC address cloning, IP conflict detection
Firewall (SYN Flood, IP Spoofing, Smurf Attack, Ping of Death, DoS)
Встроенный DHCP сервер и клиент
802.1Q VLAN/802.1p, DSCP, Rate Limiting
VPN (PPTP, L2TP, IPSec), IGMPv2
Управление: cnMaestro / Web / SNMP v2 / Telnet / TR069

## Slide 74: Уличное портфолио Enterprise
Outdoor 802.11ac Omni
2.4 + 5 ГГц
Всенаправленная антенна
До 256 клиентов, до 16 SSID
Выход PoE, фильтры LTE, IP67
Outdoor 802.11ac Sector
2.4 + 5 ГГц
Встроенная антенна 90° ~ 120°
Усиление 10/12 дБи
До 256 клиентов, до 16 SSID
Выход PoE, фильтры LTE, IP67
Outdoor 802.11ac Sector
2.4 + 5 ГГц
Встроенная антенна 30°x30°
Усиление 12/17 дБи
До 256 клиентов, до 16 SSID
Выход PoE, фильтры LTE, IP67
cnPilot E500
cnPilot E501s
cnPilot E502s

## Slide 75: cnPilot E501s
Встроенная антенна с усилением 10/12 дБи, коэффициент обратного излучения 23 дБ
Регулирумый кронштейн в комплекте
802.11ac wave 1, MIMO 2x2, 2.4/5 ГГц, до 256 клиентов, до 16 SSID
2 порта Gigabit Ethernet
Выход PoE
Исполнение IP67
Встроенный фильтр против LTE
500-750 м
120°

## Slide 76: Портфолио Enterprise для помещений
Indoor 802.11ac w1 Omni
2.4 + 5 ГГц
До 256 клиентов, до 16 SSID
cnPilot E400
Indoor 802.11ac w2 Omni
2.4 + 5 ГГц
До 256 клиентов, до 16 SSID
cnPilot E410
Indoor 802.11ac w2 Omni
2.4 + 5 ГГц
До 512 клиентов, до 16 SSID
2 порта Gig Eth
BLE
cnPilot E600
Indoor 802.11ac w2 Omni
2.4 + 5 ГГц
До 256 клиентов, до 16 SSID
4 порта Eth
BLE
cnPilot E430w
Q4

## Slide 77: cnPilot E600
802.11ac wave 2
MIMO 4x4
2.4 + 5 ГГц, всенаправленная антенна
До 512 клиентов, до 16 SSID
2 порта Gigabit Ethernet
BLE, USB

## Slide 78: cnPilot E430w
Монтируется в подрозетник
Декоративная подставка для настольного использования
802.11ac wave 2
MIMO 2x2
2.4 + 5 ГГц, всенаправленная антенна
До 256 клиентов, до 16 SSID
4 порта Ethernet
Выход PoE для подключения телефона

## Slide 79: Новый функционал

## Slide 80: autoTune
2.4 GHz
5 GHz
Когда к точке доступа подвключается двухдиапазонное устройтсво,
cnPilot выбирает предпочтительный диапазон для повышения производительности
Selected
Channel
5.1 GHz
В изменяющейся обстановке cnPilot постоянно измеряет уровень помех и динамически изменяет канал, оптимизируя производительность
PKT
PKT
PKT
PKT
Time
Faster Client
При наличии легаси-клиентов или «медленных» абонентов в сети, cnPilot не дает им надолго занимать эфир, давая больше возможностей для передачи «быстрым» клиентам
Dynamic Channel Selection
Band Steering
Air-Time Fairness
PKT
PKT
PKT
PKT
Slower Client
PKT
PKT
Faster Client
PKT
PKT
PKT
Slower Client
PKT
No Air-time fairness
With Air-time fairness
Dynamic Power Adjustment
Когда одна из точек доступа выходит из строя или теряет сеть, соседние точки доступа могут поднимать мощность, закрывая белые пятна
?
Notes: We are only vendor that optimizes channel selection not only based on the interference at the AP but also at the devices.
All these functionalities doe not require a controller. Many vendors do not provide these features w/o controller.

## Slide 81: Контроллер под любые задачи
Облачный cnMaestro в облаке Cambium
cnMaestro On-Premises
для установки в облаке оператора или локально
Не нужно держать штат администраторов
Не нужна дополнительная инфраструктура
Распределенная архитектура и надежность
Полный контроль над оборудованием
Поддержка туннелей до точек доступа (L2TP, GRE)
В планах - стоечные контроллеры Cambium на разное количество точек доступа (см. следуюший слайд)
AutoPilot
контроллер на базе точки доступа
Controller AP
Поддержка до 32 точек доступа
Полный контроль над оборудованием, но без приобретения сервера
Notes: Three management solutions to meet the needs of your network

## Slide 82: Аппаратные контроллеры
С100
До 128 точек доступа
До 5000 клентов
6 портов 10/100/1000
Консоль, USB
С2000
До 2000 точек доступа
До 100000 клентов
16 портов 10/100/1000
2 порта SFP
Консоль, USB

## Slide 83: AutoPilot

## Slide 84: AutoPilot

## Slide 85: Инструментарий провайдера (MSP)
Инструментарий провайдера (Managed Service Provider Tool) – это возможность создавать дочерние аккаунты (tenant account) в cnMaestro On-Premises
Управляются индивидуально или в групповом режиме
  Tenant View поддерживает фильтры и позволяет упрощать управление
  Табличное и древовидное представление для удобства сравнения
Дочерние аккаунты имеют полный функционал cnMaestro
  Роли пользователей (Root, Administrator, Operator)
  Дэшборды, статистика, инструменты
Кастомизация раздела
Управление аккаунтом
Q4

## Slide 86: Отчеты
Отчеты
Экспорт тектовых отчетов в приложения третьих фирм
Пример отчета в Microsoft Power Business Intelligence (BI)
Преднастроенные графические отчеты
Скачиваемые PDF с графиками:
За последние сутки, неделю, месяц
По сайту, сети, группе точек доступа
Инвентарь, алармы, производительность
Настраиваемые графические отчеты
-
Автоматическое отправление на email
Выбор контента
Кастомизация: логотип, начальная станица, колонтитулы
Сравнительный KPI-анализ

## Slide 87: Встроенный гостевой портал – просто как 1-2-3
1 – Создайте гостевой портал
2 – Выберете опции: логин через социальные сети, ваучеры, если хотите ограничьте время, скорость или объем данных
3 – Создайте стартовую веб-старницу с помощью простого интерфейса
22

## Slide 88: Простая монетизация – платежные шлюзы
Монетизируемая сеть
Без лицензий
Поддерживает все основные типы карт
Планы по расширению функционала

## Slide 89: Поддержка сторонних гостевых порталов

## Slide 90: LinkPlanner
Система планирования

## Slide 91: LINKPlanner
Free network planning software improves success rate of first installation
Path profile
Configuration details
  Bill of materials tailored for each link
Performance summary

## Slide 92: LINKPlanner
Designs PTP, PMP, and ePMP networks
Google earth overlays with network details
Model the exact performance before purchasing equipment

## Slide 93: cnMaestro
Система управления и мониторинга

## Slide 94: cnMaestro End-to-End Management
Single pane of glass
Map location of devices
Hierarchical device organization
Summary view of UP & DOWN devices
Sticky alarms – critical, major & minor

## Slide 95: End-to-End Cloud Management
Cambium Networks’ cnMaestro provides an integrated, intelligent, easy way to manage your network in the cloud.
Easy onboarding - Claim your ePMP or WiFi devices in the cloud or on-site
Monitor your entire network - Leverage hierarchical dashboards, statistics, and maps to view status and drill into problem areas
Configure devices on the cloud – Automatically provision devices upon registration or group devices and apply configuration parameters across your network
Intuitive end-to-end troubleshooting - Visualize tower-to-edge device health and evaluate real-time client network connectivity

## Slide 96: cnMaestro
NOC or cloud-based options
Access from anywhere without VPN or Java clients
Scalable to well over 10,000 elements
Cloud WiFi Manager
Local
on premise NOC

## Slide 97: cnMaestro Security
New UI Architecture • Support of various devices
Instant Discovery of APs • Traditional SNMP: Slow discovery requires firewall configuration • Cambium: Instantly discovered • Secure HTTPS
Multi-Tenancy • Cambium cloud serves multiple ISPs securely • ISPs can serve multiple networks and customers with privacy and security
Highly Scalable Architecture • Distributed processes • Redundancy
Distributed Process
Distributed Database
Distributed Message-bus
ISP
A
ISP
B
ISP
C
SNMP
Cambium
HTTPS
Traditional

## Slide 98: cnMaestro Frictionless Deployment
34564567, 12367490, 1298620986, 5285296
Claim Devices with Serial Number
cnMaestro
Pull Config, Upgrade
Auto Registration
Setup Config and s/w Ver.
cnPilot Enterprise
& Home
Access Points
Reduce TOC by
Reducing installation time
Low training requirements for install engineers

## Slide 99: cnMaestro Operation
Use Networks and Towers to organize your system.
Devices are automatically organized hierarchically.
Click to focus on problematic devices
Quickly find a device using the Search function.
See the status of all your devices
• PTP
• PMP
• WiFi
……All from your single Cambium account

## Slide 100: cnMaestro Network Troubleshooting
Easily identify the mobile device through their names and manufacturer
Remote packet capture and RF analysis tools
Preloaded status of all the component of end to end network - from mobile device having problem to the backhaul
John Smith